|  | S.P."Lasta" a.d. Beograd |
| --- | --- |
|  | Datum: 20.02.2018. .godine |

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA- ZGLOBNI AUTOBUS

| Broj vrata sa desne strane vozila | minimalno 3 |
| --- | --- |
| Kapacitet vozila ( sedenje + stajanje) broj putnika | minimum 140 |
| Klima uređaj | kapacitet hlađenja 35 kW minimum |
|  | kapacitet grejanja 45 kW minimum |
|  | kapacitet isparivačkih ventilatora 6500 m3/h |
| Euro norma izduvnih gasova | EURO 6 |
| Snaga motora (kW) | minimum 220 kW |
| Tip menjača | mehanički ili automatski sa retarderom |
| Kočnice | disk sa ABS/EBS |
| Oslanjanje | pneumatsko |
| Boja vozila | RAL 3001 |
| Sedišta vozila | antivandal, prigradskog tipa |
| Vrata autobusa | dvokrilna, sa reverzibilnim sistemom |
| Rukohvati | vertikalni i horizontalni celom dužinom vozila tako da osiguravaju bezbednost putnika |
| Nivo buke | u skladu sa propisima |
| Broj straničnih prozora | 3 levo + 3 desno |
| Broj displeja | 4 (1 čeoni + 2 bočna + 1 zadnji ) sa osvetljenjem |
| Stepenište vozila | prekriveno neklizajućim materijalom |
| Priprema za BUS PLUS opremu i Wi-Fi |